Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

Dostawa i montaż placów zabaw w miejscowościach: Brzostów, Łobez, Rusko, Góra, Panienka, Suchorzewko, Strzyżewsko, Wojciechowo, Jaraczewo, Cerekwica

Gwarancja: 36 miesięcy

Termin wykonania do 31.08.2013r.

Wszystkie urządzenia musza posiadać  certyfikat zgodności z normą  PN-EN 1176-1,37 i 11

Specyfikacja urządzeń:

- Huśtawka wahadłowa podwójna:  sztuk 9

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- belka pozioma stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- łańcuchy ze stali nierdzewnej,

- siedziska: deseczka i koszykowe,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Bujak sprężynowy „Spycharka”:  sztuk 9

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

- Bujak sprężynowy „Piesek”:  sztuk 7

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

- Huśtawka wagowa:  sztuk 13

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Karuzela typu „Młynek”:  sztuk 11

Specyfikacja materiałowa:

- podest blacha aluminiowa ryflowana,

- osadzona w gruncie,

- obręcz do odpychania ze stali nierdzewnej,

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo (barierka na obwodzie),

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Piaskownica:  sztuk 2

Specyfikacja materiałowa:

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- deski obudowy heblowane, malowane farbą akrylową,

- impregnowana impregnatem bezchromowym – nieszkodliwym dla ludzi,

- piaskownica z możliwością przykrycia,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Stół zewnętrzny do tenisa stołowego:  sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- stół wykonany z betonu polerowanego,

- osadzony w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego,

- Zestaw zabawowy I - zjeżdżalnia:  kpl. 3

Skład zestawu:

| Lp | Element | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | wieża czworokątna | 1 |
| 2 | trap długi | 1 |
| 3 | zjeżdżalnia – max. wysokość upadku – 0,9 m | 1 |

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- elementy zjeżdżalni wykonane ze sklejki wodoodpornej,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Zestaw zabawowy II :  kpl. 6

Skład zestawu:

| Lp | Element | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | wieża czworokątna | 1 |
| 2 | drabinka Z | 1 |
| 3 | rurka strażacka | 1 |
| 4 | zjeżdżalnia – max wysokość upadku - 1,5 m | 1 |
| 5 | ścianka linowa - kratownica | 1 |
| 6 | drabinka pozioma wysoka | 1 |

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty wykonane  z tworzywa HDPE,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Drabinka szczeblowo-wspinaczkowa: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty z tworzywa HDPE,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- Tablica z regulaminem placu zabaw: sztuk 11

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- sklejka wodoodporna,

- słup(y) montowane na galwanizowanych stalowych kotwach,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,