# Załącznik nr 7 do SIWZ

# OPIS TECHNICZNY

Dostawa i montaż placów zabaw w miejscowościach: Brzostów, Łobez, Rusko, Góra, Panienka, Suchorzewko, Strzyżewsko, Wojciechowo, Jaraczewo, Cerekwica Stara, Gola

Gwarancja: 36 miesięcy

Termin wykonania do 30.05.2014r.

Wszystkie urządzenia musza posiadać  certyfikat zgodności z normą  PN-EN 1176-1,37 i 11 wykonany przez jednostki akredytowane przy polskim Centrum Akredytacji

Specyfikacja urządzeń:

# 1 Huśtawka wahadłowa podwójna:  sztuk 10

Specyfikacja materiałowa:

# - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- belka pozioma stalowa ocynkowana i malowana proszkowo dł. min 3,0 m,

# - słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- łańcuchy ze stali nierdzewnej,

- siedziska: deseczka i koszyk,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

# 2 Bujak sprężynowy Spychacz:  sztuk 10

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

# - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

# 3 Bujak sprężynowy Piesek:  sztuk 7

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane ze sklejki wodoodpornej malowanej farbami akrylowymi,

- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,

# - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

# 4 Huśtawka wagowa:  sztuk 15

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, belka pozioma dł. 3,0 m,

# - słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- elementy stalowe: ocynkowane i malowane proszkowo,

# - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

- huśtawka wyposażona  w odbojniki pochłaniające energię

# 5 Karuzela typu „Młynek” średnica 1,5 m:  sztuk 12

Specyfikacja materiałowa:

- podest blacha aluminiowa ryflowana,

- osadzona w gruncie,

- obręcz do odpychania ze stali nierdzewnej,

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

# - pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo (barierka na obwodzie),

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

# 6 Piaskownica o wym. 2,5 x2,5 m:  sztuk 2

Specyfikacja materiałowa:

- siedziska – sklejka wodoodporna,

- deski obudowy heblowane, malowane farbą akrylową,

- impregnowana impregnatem bezchromowym – nieszkodliwym dla ludzi,

# - piaskownica z przykryciem,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

# 7 Stół zewnętrzny do tenisa stołowego:  sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

# - stół wykonany z betonu polerowanego o wym. min 1,5 x 2,7 m,

- siatka stalowa ocynowana zabezpieczona przed łatwym demontażem

- osadzony w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego,

# 8 Zestaw zabawowy I- zjeżdżalnia:  sztuk 3

Skład zestawu:

Elementy                                        Ilość

Wieża czworokątna                          1 szt.

Trap długi                                         1 szt.

Zjeżdżalnia  - wys. podestu 1,2 m   1 szt.

Specyfikacja materiałowa:

# - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty z tworzywa HDPE,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

# 9 Zestaw zabawowy II:  kompletów 7

Skład zestawu:

Element                                                             Ilość sztuk

wieża czworokątna                                                    1

drabinka skośna                                                         1

rurka strażacka                                                           1

zjeżdżalnia- wys. podestu min.- 1,4 m            	1

ścianka linowa-kratownica  - wys. min. 1,9 m          1

drabinka pozioma wysoka                                         1

Specyfikacja materiałowa:

# - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

# - płyty wykonane  z tworzywa HDPE,

- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,

# - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

# 10 Drabinka szczeblowo wspinaczkowa wys.1,80 m:  sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

# - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,

- płyty z tworzywa HDPE,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

# 11 Tablica z regulaminem placu zabaw: sztuk 13

Specyfikacja materiałowa:

# - drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,

- sklejka wodoodporna,

# - słup(y) montowane na galwanizowanych stalowych kotwach,

- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,

# - wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

Tablica powinna zawierać min. następujące informacje:

# -plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,

-dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych,

# -na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,

-na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy

na śmieci,

-oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci (w tym numery telefonów alarmowych, dane administratora placu itp.).